Диагностическая карта

проверки функционирования Сервера и параметров доступа в Интернет

- Введение:

  - Доступ в Интернет с персональных компьютеров, подключенных к локальной сети образовательного учреждения, в общем случае упрощенно вписывается в следующую схему:

    - Компьютеры соединены друг с другом и с Сервером посредством сетевых адаптеров (беспроводных или проводных), взаимодействующих через специализированное сетевое устройство (точка доступа или коммутатор).

    - Сервер подключен к Интернету через канал связи (беспроводной или проводной), образованный между двумя коммуникационными устройствами. Одно из этих устройств установлено в учреждении образования, а второе у Провайдера, предоставляющего телематические услуги.

  - Проблема с доступом в Интернет может возникать на любом этапе и шаге преобразования по причине неверных настроек или отказов оборудования. Например, при отказе коммутатора, объединяющего компьютеры локальной сети, выход в Интернет будет отсутствовать на всех компьютерах, в то время как с Сервера ресурсы Интернет будут доступны.

  - Для локализации проблемы (определения места, где она возникает) необходимо последовательно выполнить нижеприведенные проверки, не допуская пропуска пунктов.

- Проверка функционирования Сервера:

  - Удостоверьтесь, что снабжающий электропитанием Сервер источник бесперебойного питания включен и находится в нормальном режиме, о чем свидетельствуют:

    - светящийся индикатор питания источника. В противном случае попробуйте включить источник (сверьтесь с руководством пользователя) и удостоверьтесь в надежности крепления питающего кабеля и наличия напряжения в сети переменного тока. В случае неудачи сообщите в организацию, выполняющую работы по обслуживанию данного источника питания;

    - отсутствие запаха гари и посторонних звуков от источника питания, а также отсутствие светящихся индикаторов, сигнализирующих о неисправностях самого источника или его аккумулятора. В противном случае сообщите о замеченных признаках в организацию, выполняющую работы по обслуживанию данного источника питания.

  - Убедитесь, что Сервер работает в штатном режиме, о чем свидетельствуют:

    - светящийся индикатор питания Сервера. При отсутствии свечения попробуйте включить Сервер. В противном случае проверьте надежность подключения питающего кабеля и удостоверьтесь в исправности источника бесперебойного питания и наличии напряжения в сети переменного тока. Если включить Сервер при наличии напряжения на входе все же не удается, обратитесь в организацию, производящую техническое обслуживание Сервера;

    - типовые шум и воздушные потоки вентиляторов Сервера. В случае отклонения от обычных показателей сообщите об этом организации, выполняющей техническое обслуживание Сервера;

    - типовая индикация сетевых адаптеров Сервера и подключенного к адаптерам периферийного оборудования. Если индикация отличается от обычной, проверьте надежность подключения сигнальных кабелей и состояние оборудования, подключенного к этим кабелям (пп.3 и 4);

    - отсутствие запаха гари и посторонних звуков от Сервера. В противном случае сообщите о замеченных признаках организации, обслуживающей Сервер;

    - присутствие приглашения системы и мигающего курсора на экране работающего монитора, подключенного к Серверу. Если приглашение на мониторе отсутствует, проверьте:

      - клавиатура, подключенная к Серверу, позволяет изменять состояние модификаторов <Caps Lock>, <Scroll Lock> или <Num Lock> и вводить символы в командной строке. В случае невозможности изменения состояния индикаторов сообщите Специалистам Исполнителя (Приложение 3);

      - монитор включен, о чем свидетельствует свечение индикатора питания монитора. В противном случае проверьте надежность подключения кабелей или замените монитор на исправный;

      - видеоадаптер не находится в режиме энергосбережения (для вывода из режима энергосбережения достаточно сдвинуть с места подключенную к Серверу мышь (при наличии) или нажать любую клавишу на подключенной к Серверу клавиатуре). В противном случае сообщите о состоянии системы и отображаемых на экране надписях (необходимо переписать сообщения с экрана!) специалистам по программному сопровождению Сервера, используя Контактные данные Исполнителя (Приложение 3).

- Проверка функционирования коммуникационного оборудования, обеспечивающего выход в Интернет:

  - проверьте, что коммуникационное оборудование включено, о чем свидетельствует светящийся индикатор питания на оборудовании. В противном случае проверьте надежность подключения кабеля питания и включите питание. Если включить питание не удается, обратитесь в организацию, обслуживающую данное оборудование;

  - удостоверьтесь в отсутствии запаха гари и посторонних звуков от коммуникационного оборудования. В противном случае сообщите о замеченных признаках в организацию, выполняющую работы по обслуживанию данного оборудования;

  - убедитесь, что коммуникационное оборудование находится в рабочем режиме и происходит обмен данными между данным оборудованием и Сервером (сверьтесь с руководством на коммуникационное оборудование). В случае отсутствия индикации о связи с Сервером проверьте подключение сигнальных кабелей. Если соединение надежно, но индикация все же отсутствует, попробуйте произвести перезагрузку оборудования в соответствии с руководством пользователя для данного оборудования. В случае неустранимости этой ошибки, вызовите специалиста организации, производящей обслуживание данного оборудования;

  - проверьте, что индикация на коммуникационном оборудовании свидетельствует о наличии подключения к Интернет по каналу, предоставляемому Провайдером. При необходимости обратитесь к руководству пользователя на данное оборудование. В случае отсутствия индикации об установлении связи с Интернет по каналу, предоставляемому Провайдером, проверьте подключение сигнального кабеля, с помощью которого оборудование подключено к линии Провайдера. Если соединение надежно, но индикация все же отсутствует, попробуйте произвести перезагрузку оборудования. Если после перезагрузки оборудования соединение с Провайдером не устанавливается (на установку соединения может потребоваться несколько минут), убедитесь в отсутствии задолженностей перед Провайдером. В случае отсутствия задолженностей, свяжитесь с технической поддержкой Провайдера и подробно опишите ситуацию (модель оборудования, показания индикаторов). В случае невозможности устранения этой ошибки со стороны Провайдера, сообщите специалистам по программному сопровождению Сервера о мерах по устранению проблемы, принятых Ответственным и технической службой Провайдера.

- Проверка функционирования коммутационного оборудования, обеспечивающего информационный обмен в локальной сети:

  - проверьте, что коммутационное оборудование включено, о чем свидетельствует светящийся индикатор питания оборудования. В противном случае удостоверьтесь в надежности подключения кабеля питания и попытайтесь включить или перезагрузить оборудование по питанию;

  - удостоверьтесь в отсутствии запаха гари и посторонних звуков от коммутационного оборудования. В противном случае сообщите о замеченных признаках в организацию, выполняющую работы по обслуживанию данного оборудования;

  - убедитесь, что коммутационное оборудование находится в рабочем режиме и происходит обмен данными между подключенными к коммутационному оборудованию средствами вычислительной техники (сверьтесь с руководством на коммутационное оборудование). В противном случае попытайтесь перезагрузить оборудование по питанию. Если оборудование не выходит на рабочий режим, сообщите об этом организации, выполняющей техническое обслуживание данного оборудования..

- Проверка функционирования пользовательских сервисов, предоставляемых Сервером:

  - Выборочно, на нескольких рабочих станциях, проверьте работоспособность Службы выдачи и регистрации IP-адресов в локальной сети. Для этого выполните следующее (инструкция ориентирована на использование Microsoft ® Windows XP. Если операционная система отлична от приведенной, сверьтесь с руководством на операционную систему):

    - выберите в меню «Пуск» пункт «Выполнить»;

    - в появившемся окне наберите cmd и нажмите кнопку <Enter>;

    - в открывшемся окне командной строки введите команду ipconfig  /all и нажмите <Enter>. При этом вывод на экран должен напоминать приведенный ниже:

    - удостоверьтесь, что параметр «Состояние сети» для нужного сетевого адаптера находится в состоянии «сеть включена», иначе включите адаптер (в случае затруднений обратитесь к руководству на компьютер и справке операционной системы). Если сеть все же не включается, обратитесь к организации, выполняющей обслуживание данной рабочей станции;

    - убедитесь, что параметр «Dhcp включен» находится в состоянии «да». В противном случае необходимо убедиться в верности настроек сетевого адаптера рабочей станции, а при затруднениях обратиться к обслуживающей данный компьютер организации;

    - удостоверьтесь, что параметр «IP-адрес» принадлежит диапазону 192.168.111.10-192.168.111.254. В противном случае, для динамического получения адреса, запросите сетевые параметры заново, последовательно введя команды (для этого могут потребоваться права Администратора компьютера):

ipconfig  /release

ipconfig  /renew

ipconfig  /all

или перезагрузите компьютер;

    - если IP-адрес из указанного выше диапазона не присваивается только на некоторых рабочих станциях, обратитесь к организации, обслуживающей рабочие станции;

    - если IP-адрес из указанного выше диапазона не присваивается ни одной из рабочих станций при условии соблюдения всех выше описанных проверок (обратите внимание на работоспособность всех коммутаторов между Сервером и рабочими станциями), сообщите о проблеме специалистам, осуществляющим программное сопровождение Сервера (Приложение 3);

  - Выборочно, на нескольких рабочих станциях, проведите проверку Динамической службы преобразования имен:

    - для проверки прямого преобразования имен (имя-адрес) в локальной сети в окне командной строки введите nslookup google.com и нажмите <Enter>;

    - вывод команды должен быть похожим на приведенный ниже:

    - в ответе на запрос должно быть указано полное имя узла google.com (Например: Name:  google.com) и его IP-адреса (Например: Address:  64.233.187.99), причем адрес узла также должен находиться в диапазоне, указанном в пункте 5.1.6. Если же в ответе на этот запрос присутствует строка «can`t find proxy: Non-existent domain», сообщите о данной проблеме специалистам, осуществляющим программное сопровождение Сервера (Приложение 3);

    - для проверки обратного преобразования (адрес-имя) в окне командной строки введите nslookup  `Значение_указанное_в_строке_Address` (Например: nslookup 85.112.58.85). В ответ должно быть выдано полное имя узла с запрошенным значением IP-адреса. В противном случае сообщите о проблеме с обратным преобразованием адреса специалистам, осуществляющим программное сопровождение Сервера (Приложение 3);

  - Выборочно, на нескольких рабочих станциях, проверьте доступ к наиболее часто используемым сайтам, открыв их в браузере.

  - Если невозможно открыть только определенный сайт, отправьте по электронной почте письмо с описанием ошибки специалистам, осуществляющим программное сопровождение Сервера (Приложение 3).

- Если вы провели все вышеперечисленные тесты, а доступ к ресурсам Интернет по-прежнему невозможен, выполните в командной строке последовательно следующие команды, завершая каждую из них нажатием Enter:

ipconfig  /all  >  test.log

ping  192.168.111.1  >>  test.log

nslookup  yandex.ru  >>  test.log

tracert  cposo.ru  >>  test.log

а затем отправьте Специалистам (Приложение 3) электронной почтой заявку на устранение проблемы c подробным её описанием и вложенным файлом test.log. При необходимости свяжитесь со Специалистами по телефону.